## Slide 1: Vorname Name, Betreut durch: Vorname Name des/r Betreuers/in, Datum
Projekt/Bachelor/Masterarbeitsvortrag: Titel der Arbeit
3 oder 4 Stickpunkte für Hauptergebnisse und Weniger als 15 Wörter pro Stichpunkt
Nur 1 Bild (dafür das Bild zur Rechten durch eigenes Bild ersetzen)
Die Teaser-Folie sollte als pdf 1 Woche vor dem Vortrag im wiki hochgeladen und verlinkt werden (max. 2MB)
Formatierung beibehalten: 16:9 – Format, IRT – Master, Arial 20pt Schriftart in Fett für den Titel, Arial 16pt Schriftart für kurze Ausführung der Hauptergebnisse der Arbeit
Bildunterschrift ist optional, Arial 14pt

## Slide 2: 1.Last Week’s Questions
1.对于模型评估的部分，需要重新查看，做法是不对的，要有时间对齐，并且考虑PL信号的影响（完成）
2.信号数据的balance和inbalance
3.LOS和NLOS信号的比例，和2相关。
4.GNSS和PL信号要看一下。（完成）
5.看一下新的NLOS处理的程序，理解一下 是如何处理的。（完成）
6.abstract和title里面要加入PL信号的内容，重点强调一下。（完成）
7.查看一下 UDA算法的可行性，查找一下 论文，写进了 overleaf project。（完成）

## Slide 3: 1.Last Week’s Tasks
作者提到了两个方法
方法1：无监督分类器 (CNN-AE + k-means)
  训练阶段 ：1.编码器和解码器构成 2.海量没有标签的仿真数据x喂给它 3编码器将数据压缩一个非常小的潜在特征 4 解码器理解为解压器将潜在特征复原。5 重建效果评估是比较原始输入和输出的相似程度。（ 使用 mse均方误差）6 最终得到编码器学会如何用最少特征F来概括最关键信息。（问题就是 在我们的Benchmark的文章中已经明确表明了 建议的特征，所以我在想她的这个方法合适么 ？ 要查看一下 benchmark的信号是指gnss还是也包括pl信号 ）7 最终分类阶段 就是 留下编码器和分类的模型 （此论文中是 K means，我们的是svm）
方法2：CycleGAN 风格翻译机
  它不改变数据的形状，只改变数据的“风格”（比如噪声的分布、数值的大小范围），以便让它看起来像来自另一个域
  训练内容：它会同时训练两个翻译器：G_R：真实数据 -> 仿真数据 (X_R -> X_S_fake) 2 G_S：仿真数据 -> 真实数据 (X_S -> X_R_fake)
  闭环：X_R -> G_R -> X_S_fake -> G_S -> X_R_reconstructed （重建的真实数据）
    X_S -> G_S -> X_R_fake -> G_R -> X_S_reconstructed （重建的仿真数据
  训练完成后，我们只保留 G_R（真实->仿真 翻译器）。当新的真实数据到来时，先通过G_R翻译器，把它“伪装”成“仿真数据”的风格。
  为什么有效？ 因为分类器（CNN-AE或您的LSTM）是在仿真数据上训练的，它只“认识”仿真数据的风格。我们通过CycleGAN把真实数据“化妆”成它认识的样子，分类器就能正确识别了 。
论文理解后的一些想法。

## Slide 4: 1.Last Week’s Tasks
    新特征： 除了 CN0和elevation CMC 和DRC是检测ML的特征
    CMC (码减载波): C1C（伪距）和L1C（载波相位）的差值 。这是检测多路径的经典物理特征。
    DRC (多普勒速率一致性): 伪距的实际变化率与多普勒预测速度之间的差异 。
    CSS (居中信号强度): C/N0在一个窗口内减去均值 。这让模型专注于波动形态，而不是受偏差（Domain Shift）影响的绝对值。
    CMC (码减载波)：C1C（伪距）和L1C（载波相位）都是测量距离的，但多路径对它们的影响不同。将两者相减，可以放大这种不一致性，从而暴露多路径 。DRC (多普勒速率一致性)：D1C（多普勒）可以预测车辆的速度，C1C（伪距）随时间的变化率也可以预测速度。正常情况下两者应该一致。多路径会使伪距产生“跳变”，导致两者不一致，这个差异就是DRC 。
论文理解后的一些想法。

## Slide 5: 2.Progress Overview
对于 模型评估的问题

## Slide 6: 3.Challenges & Solutions

## Slide 7: 4.Next Week Goal